## Slide 1: Dynamique de la matière organique dissoute par chromatographie d’exclusion stérique multi-détection dans la rade de Brest
Intercomparaison SOMLIT
Roscoff
Johann Breitenstein

## Slide 2: Pourquoi étudier la MOD dans les milieux côtier ?
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest

## Slide 3
Echanges avec les eaux interstitielles
Production primaire
Utilisation par les hétérotrophes
Photo-oxydation
Apports souterrains
Apports continentaux
Floculation
Sédimentation
Apports océaniques
Dissolution
Resuspension
Adsorption
Désorption
CONTINUUM TERRE-MER
1. Pourquoi étudier la MOD dans les milieux côtiers ?
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
Notes: Altération de la MOD le long du continuum terre-mer.

## Slide 4
4
Protéines
Humiques
Fulviques
Peptides
Acides aminés
Petits complexes organiques
Polysaccharides
Aggrégats humiques
Débris cellulaires
Virus Bactéries Algues
Composés organiques adsorbés sur les particules minérales
Dissolved (DOM)
Particulate (POM)
0,45 µm : conventional filtration
Log (size, m)
From Lead and Wilkinson, 2006
0,45 µm : conventional filtration
2. La matière organique dissoute : une matière hétérogène
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest

## Slide 5
Peut-on isoler et quantifier plusieurs fractions de la MOD pour mieux caractériser les processus environnementaux?
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
4. Problématique

## Slide 6
Peut-on isoler et quantifier plusieurs fractions de la MOD pour mieux caractériser les processus environnementaux?
  Chromatographie d’exclusion stérique multi-détection
  (carbone, azote, UV)
  SEC-OCD-OND-UVD
Caractérisation globale et spécifique de la MOD
Critères analytiques intéressants
  Volume d’injection : 1 – 4 mL
  Prétraitements des échantillons non-requis
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
4. Problématique

## Slide 7
Analyse globale (COD) et séparation en cinq fractions de taille différentes
ACID.
PHASE
MOBILE
PHASE
UVD
OND
OCD
HPLC-pump
BYPASS
SAMPLE INJECTION
H3PO4 + peroxodisulfate
90%
10%
10%
90%
UV
OXYDATION
Elimination of
inorganic carbon
Norg  NO3-
UV
OXYDATION
Waste
λ=254nm
λ=220nm
CO2 + H2O  Corg
LOD = 3ppb-N
LOD = 3ppb-C
ν=2380cm-1
LOD = 3ppb-C
0,3 mL.min-1
1,5 mL.min-1
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
1. Chromatographie d’exclusion stérique multi-détection
SEC COLUMNS
*From Huber et al., 2011
Notes: Présenter fonctionnement appareil, Rappeler Vinj et temps d’analyse (3h !!, c’est pas rien !!)
Conclusion analyse spécifique et global

## Slide 8
Waste
ACID.
PHASE
MOBILE
PHASE
UVD
OND
OCD
HPLC-pump
SAMPLE INJECTION
H3PO4 + peroxodisulfate
90%
10%
10%
90%
UV
OXYDATION
Elimination of
inorganic carbon
Norg  NO3-
UV
OXYDATION
Waste
λ=254nm
λ=220nm
CO2 + H2O  Corg
LOD = 3ppb-N
LOD = 3ppb-C
ν=2380cm-1
LOD = 3ppb-C
0,3 mL.min-1
1,5 mL.min-1
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
1. Chromatographie d’exclusion stérique multi-détection
Analyse globale (COD) et séparation en cinq fractions de taille différentes
*From Huber et al., 2011
SEC COLUMNS
BYPASS
Notes: Présenter fonctionnement appareil, Rappeler Vinj et temps d’analyse (3h !!, c’est pas rien !!)
Conclusion analyse spécifique et global

## Slide 9
ACID.
PHASE
MOBILE
PHASE
UVD
OND
OCD
HPLC-pump
SAMPLE INJECTION
H3PO4 + peroxodisulfate
90%
10%
10%
90%
UV
OXYDATION
Elimination of
inorganic carbon
Norg  NO3-
UV
OXYDATION
Waste
λ=254nm
λ=220nm
CO2 + H2O  Corg
LOD = 3ppb-N
LOD = 3ppb-C
ν=2380cm-1
*From Huber et al., 2011
LOD = 3ppb-C
0,3 mL.min-1
1,5 mL.min-1
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
1. Chromatographie d’exclusion stérique multi-détection
SEC COLUMNS
BYPASS
Notes: Présenter fonctionnement appareil, Rappeler Vinj et temps d’analyse (3h !!, c’est pas rien !!)
Conclusion analyse spécifique et global

## Slide 10
ACID.
PHASE
MOBILE
PHASE
UVD
OND
OCD
HPLC-pump
SAMPLE INJECTION
H3PO4 + peroxodisulfate
90%
10%
10%
90%
UV
OXYDATION
Elimination of
inorganic carbon
Norg  NO3-
UV
OXYDATION
Waste
λ=254nm
λ=220nm
CO2 + H2O  Corg
LOD = 3ppb-N
LOD = 3ppb-C
ν=2380cm-1
*From Huber et al., 2011
LOD = 3ppb-C
0,3 mL.min-1
1,5 mL.min-1
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
1. Chromatographie d’exclusion stérique multi-détection
BYPASS
90%
10%
LMWN LMWA BB SH BP
COD
COH
Echantillon
brut
Détecteurs
Colonnes d’exclusion stérique
MOD
SEC COLUMNS
BYPASS
Notes: Présenter fonctionnement appareil, Rappeler Vinj et temps d’analyse (3h !!, c’est pas rien !!)
Conclusion analyse spécifique et global

## Slide 11
ACID.
PHASE
MOBILE
PHASE
UVD
OND
OCD
HPLC-pump
SAMPLE INJECTION
H3PO4 + peroxodisulfate
90%
10%
10%
90%
UV
OXYDATION
Elimination of
inorganic carbon
Norg  NO3-
UV
OXYDATION
Waste
λ=254nm
λ=220nm
CO2 + H2O  Corg
LOD = 3ppb-N
LOD = 3ppb-C
ν=2380cm-1
LOD = 3ppb-C
0,3 mL.min-1
1,5 mL.min-1
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
1. Chromatographie d’exclusion stérique multi-détection
Analyse globale (COD) et séparation en cinq fractions de taille différentes
SEC COLUMNS
BYPASS
*From Huber et al., 2011
Notes: Présenter fonctionnement appareil, Rappeler Vinj et temps d’analyse (3h !!, c’est pas rien !!)
Conclusion analyse spécifique et global

## Slide 12
Carbone Organique Dissous
BioPolymères
(BP)
Substances Humiques
(SH)
Molécules de petits poids moléculaires neutres
(LMWN)
Building
Blocks
(BB)
Molécules de petits poids moléculaires acides
(LMWA)
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
1. Chromatographie d’exclusion stérique multi-détection
Carbone
UV
Azote
10 kDa
1000 Da
500
Da
<350
Da
<350 Da
Global
Notes: Voilà les trois chromatogrammes superposés.
Les fractions sont définies sur la base du chromatogramme de carbone…
-Présenter les différentes fractions-
Mais bon, okay, on a cinq fractions. Mais celles-ci sont composées de plein de trucs différents ! Qu’est ce que c’est exactement ? Et même si cette question est un peu trop précise, comment pouvons nous déterminer leur nature ? Est-ce que la composition de ces fractions pourrait nous renseigner sur les différentes sources de MOD dans l’estuaire et sur les processus biogéochimiques internes à l’estuaire ?
Pour répondre à ces questions nous avons extraits ces fractions.

## Slide 13
La LC-OCD est peu utilisée dans le cadre d’études environnementales
Très peu en milieu marin :
Dittmar & Kattner, 2003  estuaire incomplet
Bagoth et al., 2008  milieu marin
Penru et al., 2013  milieu marin
…
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
5. Problématique

## Slide 14
La LC-OCD est peu utilisée dans le cadre d’études environnementales
Très peu en milieu marin :
Dittmar & Kattner, 2003  estuaire incomplet
Bagoth et al., 2008  milieu marin
Penru et al., 2013  milieu marin
…
Est-ce que la méthode est applicable dans des milieux à salinité variable ?
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
5. Problématique

## Slide 15: Effet de sel
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
2. Adaptation de la méthode
Eau ultrapure
Eau de mer artificielle
Eau de mer irradiée
Notes: PARLER DU DECROCHAGE DE HOC dans les fractions

## Slide 16: Effet de sel
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
2. Adaptation de la méthode
Eau ultrapure
Eau de mer artificielle
Eau de mer irradiée
Interférences dues aux Cl-
Interférence due aux NO3-
Notes: PARLER DU DECROCHAGE DE HOC dans les fractions

## Slide 17: Etalonnage à différentes salinités
Bypass OCD
UVD
OND
OCD
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
2. Adaptation de la méthode
Mesure du COD et de l’azote sensibles à la salinité
Notes: Voilà les trois chromatogrammes superposés.
Les fractions sont définies sur la base du chromatogramme de carbone…
-Présenter les différentes fractions-
Mais bon, okay, on a cinq fractions. Mais celles-ci sont composées de plein de trucs différents ! Qu’est ce que c’est exactement ? Et même si cette question est un peu trop précise, comment pouvons nous déterminer leur nature ? Est-ce que la composition de ces fractions pourrait nous renseigner sur les différentes sources de MOD dans l’estuaire et sur les processus biogéochimiques internes à l’estuaire ?
Pour répondre à ces questions nous avons extraits ces fractions.

## Slide 18: Validation de la mesure de COD
Les courbes à présenter…
Chart: Retention Time (min)
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0
Moyenne : 0,55±0,01mgC.L-1
Valeur certifiée : 0,52±0,03mgC.L-1
Intercalibration avec un analyseur TOC (Shimadzu) – Géosciences Rennes
Analyse d’un standard COD marin (DSR Water)
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
2. Adaptation de la méthode
Validation en milieu estuarien
Validation en milieu marin
Notes: Voilà les trois chromatogrammes superposés.
Les fractions sont définies sur la base du chromatogramme de carbone…
-Présenter les différentes fractions-
Mais bon, okay, on a cinq fractions. Mais celles-ci sont composées de plein de trucs différents ! Qu’est ce que c’est exactement ? Et même si cette question est un peu trop précise, comment pouvons nous déterminer leur nature ? Est-ce que la composition de ces fractions pourrait nous renseigner sur les différentes sources de MOD dans l’estuaire et sur les processus biogéochimiques internes à l’estuaire ?
Pour répondre à ces questions nous avons extraits ces fractions.

## Slide 19: Développement analytique de la méthode pour l’étude des milieux halins
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
I

## Slide 20: Suivi de la MOD dans la rade de Brest
Quels sont les processus majeurs influant sur la dynamique de la MOD en zone côtière?
Suivi hebdomadaire (basse fréquence) durant deux ans
Données du Service d’Observation du Milieu Littoral (SOMLIT)
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
II

## Slide 21: Suivi de la MOD dans la rade de Brest
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
II
Intercomparaison 10/2019

## Slide 22
Echantillonage:
10 mL d’eau
De Février 2017 à Octobre 2018
86 échantillons
8
2
4
6
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
Bay of Brest
Aulne Estuary
Laboratory
Atlantic Ocean
1. Cadre de l’étude : Baie de Saint-Anne du Portzic
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
Estuaire de l’Elorn
Océan
Atlantique

## Slide 23
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Deux années différentes hydrologiquement
Chart: 
Apport fluvial à la rade de Brest (m3.s-1)
2017
2018
Débit fluvial à la rade de Brest

## Slide 24
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Deux années différentes hydrologiquement
Salinité
Chart: Salinité
2017
2018
Dessalure faible en 2017

## Slide 25
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Deux années différentes hydrologiquement
Chart: Salinité
2017
2018
Dessalure faible en 2017
Salinité
2017
année exceptionnellement sèche
20 dernières années
Salinité

## Slide 26
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Deux années différentes hydrologiquement
2017
2018
Chart: MES ( mg.L-1)
Chart: NO3- (µmol.L-1)
2017
2018
Matières en suspension
Nitrates
20 dernières années
2017
Faibles apports continentaux

## Slide 27
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Deux années différentes hydrologiquement et biologiquement
Chlorophylle a
Chart: Chl a (µg.L-1)
2017
2018
Différences d’intensité dans les bloom

## Slide 28
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Deux années différentes hydrologiquement et biologiquement
Salinité
Successions de bloom d’intensités variées ces 20 dernières années
20 dernières années
Chlorophylle a
Chart: Chl a (µg.L-1)
2017
2018
Différences d’intensité dans les bloom

## Slide 29
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
Carbone Organique Dissous global
Pas d’évolution significative en période de bloom phytoplanctonique

## Slide 30
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
BP
-> Pas d’évolution significative en période de bloom phytoplanctonique
Pourtant il se passe quelque chose pour l’ensemble des familles de composés étudiées
Biopolymères
Substances Humiques
Building-Blocks
LMWN

## Slide 31
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
BP
-> Pas d’évolution significative en période de bloom phytoplanctonique
Pourtant il se passe quelque chose pour plusieurs des familles de composés étudiées
Biopolymères
Substances Humiques
Building-Blocks
LMWN

## Slide 32
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
Biopolymères
Excrétion par le phytoplancton
(>10 kDa) (polysaccharides, protéines)

## Slide 33
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
Biopolymères
Excrétion par le phytoplancton
Production lors de la dégradation bactérienne du bloom
(>10 kDa) (polysaccharides, protéines)

## Slide 34
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
Biopolymères
Excrétion par le phytoplancton
Production lors de la dégradation bactérienne du bloom
Chla/phéo : Dégradation du bloom lors des pics en BP
(>10 kDa) (polysaccharides, protéines)
Chla/phéo

## Slide 35
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
LMWN
Associés à la dégradation du phytoplancton ?
Léger décalage avec les maxima des biopolymères
(<350 Da) (mélange complexe – entre autre : acides aminés, sucres...)
Chla/phéo

## Slide 36
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
LMWN

## Slide 37
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
LMWN
Persistance des bactéries à l’été 2018 : concentrations en LMWN élevées
Chart: Nombre de bactéries par mL

## Slide 38
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
LMWN
Persistance des bactéries à l’été 2018 : concentrations en LMWN élevées
Dégradation de la MOD pour assimilation ?
Chart: Nombre de bactéries par mL
Phyto
Biopolymères
LMWN
Btr
Hydrolyse enzymatique
Hydrolyse enzymatique
?

## Slide 39
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
LMWN
Persistance des bactéries à l’été 2018 : concentrations en LMWN élevées
Dégradation de la MOD pour assimilation ?
Chart: Nombre de bactéries par mL
Phyto
Biopolymères
LMWN
Btr
Hydrolyse enzymatique
Hydrolyse enzymatique
?
Excrétion ?

## Slide 40
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
Substances Humiques et Building-Blocks
Fractions de composés théoriquement réfractaires à la dégradation
  Augmentation des concentrations lors des blooms

## Slide 41
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
Substances Humiques et Building-Blocks
Fractions de composés théoriquement réfractaires à la dégradation
  Augmentation des concentrations lors des blooms

## Slide 42
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Résultats SEC-mDEC
Substances Humiques et Building-Blocks
Fractions de composés théoriquement réfractaires à la dégradation
  Augmentation des concentrations lors des blooms
SH : sous-produits de dégradation des BP ?
BB : Excrétion par le phytoplancton

## Slide 43
6. Conclusion
Réactivité liée à la taille
Phyto
Biopolymères
LMWN
Btr
Hydrolyse enzymatique
Hydrolyse enzymatique
?
Excrétion ?
Building-Blocks
Excrétion
Substances
Humiques
Protéines/polysaccharides
En milieu côtier : la MOD semble contrôlée par les processus biologiques
Les mécanismes de production de MOD sont plus forts en 2018
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest

## Slide 44
Introduction
Méthode
Conclusion
Rade de Brest
6. Perspectives
Ralentissement du cycle hydrologique et biologique dans la rade de Brest :
  Production de MOD plus faible
  Activité bactérienne moins intense
  Export de carbone réfractaire (SH) à l’océan global moins important ?
Approfondissement du lien entre MOD et bactéries pour mieux contraindre les mécanismes de production
Intérêt de la méthode dans d’autres sites du réseau SOMLIT ?

## Slide 45: Merci
Johann Breitenstein
johann.breitenstein@univ-brest.fr

## Slide 46
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
Phytoplancton
Apport continental
Lessivage des sols
 Apport de SH et BB
MTZ
Apport marin
SH aquagéniques
Arm < 2,0 L.(mg.m)-1
C/N = 9-20
HIX < 5
BIX > 0,7
Hétérotrophes
MOP algale
SH terrigènes
Arm = 5,0 – 6,0 L.(mg.m)-1
C/N = 20 -25
HIX > 10
BIX = 0,4
Floculation des SH, BB et COH
S35
S0
Sédiments
Consommation des BP et des LMWN par les microorganismes
Bloom phytoplanctonique
 Apport de BP, LMWN et matériel protéique
Hétérotrophes
Remise en suspension des sédiments ?
 Anomalies positives et fluorescence du tryptophane
7. Conclusion
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest

## Slide 47
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
Congrès Internationaux avec présentation :
« Coupling LC-OCD and 3D Fluorescence for studying DOM in estuarine waters », Johann BREITENSTEIN, Gabriel DULAQUAIS, Philippe GIAMARCHI, Matthieu WAELES, Ricardo RISO ; XVIII International Symposium on Luminescence Spectrometry, Brest June 2018.
« Seasonal monitoring of dissolved organic matter in a macrotidal estuary : using size exclusion chromatography associated with fluorescence », Johann BREITENSTEIN, Gabriel DULAQUAIS, Philippe GIAMARCHI, Matthieu WAELES, Ricardo RISO ; 2019 Workshop on Applications of Multi-Scale Approaches in Environmental chemistry (AMARE 2019), Rennes (France), April 2019
Congrès International sans présentation :
« The physico-chemical speciation of dissolved copper in the Loire estuary in relation to humic substances distributions », Gabriel DULAQUAIS, Matthieu WAELES, Pierre Yves DERRIEN, Johann BREITENSTEIN, Ricardo RISO, Joêl KNOERY ; XVIII International Symposium on Oceanography of the Bay of Biscay, Anglet (France) 5 – 7 juin 2018.
Publication :
« On the application of size exclusion liquid chromatography with organic carbon, UV and nitrogen detections to dissolved organic matter characterization in estuarine and marine waters », Gabriel Dulaquais, Johann Breitenstein, Matthieu Waeles, Rémi Marsac and Ricardo Riso;
Environmental Chemistry (EN18108, Accepted 23 August 2018).
Poster :
« Dynamique de la matière organique dissoute déterminée par LC-OCD-OND-UVD dans la rade de Brest », Johann BREITENSTEIN, Gabriel DULAQUAIS, Ricardo RISO, Matthieu WAELES, Jean François Maguer, François Maguer, Peggy Rimmelin-Maury, Emilie Grossteffan, Stéphane L’Helguen. EVOlution à Long terme des Ecosystèmes COtiers : Vers une mise en évidence des forçages et des processus associés. Bordeaux (France) 5 – 7 décembre 2017.
Présentation à venir (Cadre national) :
« Dynamique de la matière organique dissoute dans la rade de Brest par chromatographie d’exclusion stérique », Journées scientifiques de SOMLIT , Roscoff, Octobre 2019

## Slide 48
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
HIVER
PRINTEMPS
ETE
La bande des SH évolue proportionnellement aux concentrations de carbone
L’extrait des composés de type-SH contient aussi des acides aminés ou des protéines
Incorporation de composés protéiques dans les SH au moment de la dégradation des structures de plus hauts poids moléculaires
0
35
Salinity
λexcitation = 230nm
Fluorescence intenstity (A.U.)
AUTUMN
λemission (nm)
λemission (nm)
λemission (nm)
λemission (nm)
5. Influence de l’activité phytoplanctonique
Introduction
Méthode
Conclusion
Estuaire de l’Aulne
Rade de Brest
Fluorescence des type-SH
β
α
Notes: La répartition des protéines n’est pas la même en hiver.
L’anomalie hivernale en tryptophane devient constitutionnelle de la fraction au printemps. Protéines/acides aminés dus à l’activité phytoplanctonique.
Proxy de l’activité phytoplanctonique importante au printemps
Concentration des HS-like en été